преобразования. Однако необходимо учитывать, что любая нагрузка, подключаемая к средней точке делителя (вывод 17), оказывает влияние на нелинейность микросхемы.

4. Работой микросхемы управляет тактовый сигнал. Компараторы стробируются через 10... ...22 не после прохождения фронта тактового импульса. Данная задержка (апертурная задержка /а,м) для разных микросхем может быть различной и зависит от изменения температуры окружающей среды, однако случайные изменения незначительны.

• Кодирование производится после прохождения среза тактового импульса, а результат, полученный в процессе кодирования, передается в выходной регистр одновременно с фронтом очередного тактового импульса. Задержка цифрового выхода не превышает 50 не. Это дает возможность фронтом тактового импульса производить следующую выборку, т. е. в тот момент, когда на выходе микросхемы результат п-н выборки, на входе производится (п + 2)-я выборка.

5. Тип выходного кода задается двухразрядным кодом на выводах J6 и 41. Тип выходного кода может задаваться и постоянными уровнями напряжения. При этом подключение источника питания 11„г к выводам 36 и 41 эквивалентно подаче выходного напряжения высокого

уровня,   а   к   оощей   шине- -подаче   выходного напряжения   низкого   уровня.

6. Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов к корпусу и неиспользуемым выводам микросхемы.

7. Необходимо предусмотреть отдельные шины (связи) — «цифровая общая шина» и «аналоговая общая шина» с соединением их только в одной точке на клемме источника питания. К выводам микросхемы (Уп1 и 1/„2 следует подключить конденсаторы емкостью 10 и 0.1 мкФ, к выводам [/„„, и t'on2 конденсатор емкостью 10 мкФ.

На выходе аналого-цифрового преобразователя можно получить четыре типа кодов: двоичный прямой; двоичный обратный; дополняющий прямой; дополняющий обратный. Тип выходного кода задается двухразрядным потенциальным кодом на выводах «Управление выходным кодом, вход 1» (вывод 41), «Управление выходным кодом, вход 2» (вывод 36). Кодирование выходного кода аналого-цифрового преобразователя осуществляется в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Кодирование входного сигнала  микросхемой  К1107ПВ2

| Номер етлпеньки характеристики преобрази eaie.iH | Напряжение на входе А ЦП. В | Логически? уровни на входах управления выходным колом |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вход 1- «1». вход 2 — «1 » Двоичный прямой код | Вход 1 «0». вход 2 — «0» Двоичный обратный код | Вход 1 — « 1 », вход 2 — «0» Дополняющий прямой кол | Вход 1 «0». вход 2 «1» Дополняющий обратный код |
| 000 | 0 | 00000000 | 11111111 | 10000000 | 01111111 |
| 001 | -0,0078 | 00000001 | 11111110 | 10000001 | 01111110 |
| 127 | -0,9961 | 01111111 | 10000000 | 11111111 | 00000000 |
| 128 | -1,0039 | 10000000 | 01111111 | 00000000 | 11111111 |
| 129 * | -1,0117 | 10000001 | 01111110 | 00000001 | 10000000 |
| 254 | -1.9922 | 11111ПО | 00000001 | 01111110 | 10000000 |
| 255 -2,0000 Mill 111 00000000 01111111 10000000 |